## Slide 1: TRAINING PLC BASIC
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 2: Agenda
Introduction LX3V
1
Communication
2
Programming
3
Practice on Case
4
Q&A
5

## Slide 3: Introduction LX3V
PT. BERKAT
SOLUSINDO

## Slide 4: Introduction LX3V
Serial name such as LX5V, LX6V
3
LX3V-0806MR-A2
I/O : 8 Input,
6 Output
PLC CPU
Output type :
T = Transistor
R = Relay
Power Supply :
A = AC 85-265V
D = DC 24V
Instruction set :
1 = 1S Instruction
2 = 2N Instruction
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 5: Introduction LX3V (Hardware)
3
PT. BERKAT SOLUSINDO
Micro USB
Minidin
9 pin

## Slide 6: Communication
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 7: Communication
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 8
PT. BERKAT
SOLUSINDO
Programming

## Slide 9: Programming
Relay/Kontak bantu pada Internal PLC
Timer digunakan untuk melakukan fungsi pengaturan waktu
Relay
M
Timer
System Special address
Register D digunakan untuk menyimpan Data
Word
Alamat yang sudah ditentukan oleh system PLC
Foster holistically superior methodologies
Counter digunakan untuk melakukan fungsi penghitungan`
Register
D
Counter
Compare digunakan untuk fungsi perbandingan data
Compare
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 10: Programming (Relay M)
Example :
Device :
Ket :
Saat M0 ditekan akan menghidupkan M2, yang kemudian akan mengunci pada kontak NO nya dan akan di putus oleh M1
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 11: Programming (Register D)
Example :
Device :
Ket :
Saat M0 ditekan maka nilai pada Data 1 akan dipindahkan atau dicopy ke Data 2
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 12: Programming (Timer)
Example :
Parameter :
Address Timer
Value Timer
*100
Ket :
M0 menghidupkan Timer 1 Menghitung selama 1 detik Dan Ketika Timer 1 aktif akan menghidupkan Y0
Ket :
Untuk Value(nilai) Timer bisa digantikan menggunakan address Word sebagai nilai Timernya
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 13: Programming (Counter)
Example :
Parameter :
Address Counter
Value Counter
Ket :
Saat M0 ditekan maka Counter 1 akan menghitung sampai 3 kali, yang kemudian akan menghidupkan Y0
Ket :
Untuk Value(nilai) Counter bisa digantikan menggunakan address Word sebagai nilai Counter
Dan dapat direset dengan M1
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 14: Programming (Compare)
Parameter :
Example :
Ket :
Saat X0 hidup maka M0 akan aktif saat
nilai K100 > (lebih besar dari) nilai D23,
Kemudian jika
nilai K100 = (sama dengan) nilai D23 maka, M1 yang akan aktif,
Dan saat nilai K100 lebih kecil dari D23 maka, M2 yang akan aktif dan yang lain akan mati.
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 15: Programming (Compare)
Parameter :
PT. BERKAT SOLUSINDO
Example :

## Slide 16: Programming (Special Address)
Example :
Example :
Ket :
M8000 akan aktif saat PLC hidup pada mode RUN
< User program runs into ON state
< The user program began to run to ON the first cycle
Ket :
M8002 akan memeberikan
Sinyal sekali saat PLC ke Mode Run
Ket :
M8013 akan memeberikan sinyal per 1 detik
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 17: Practice on Case
PT. BERKAT SOLUSINDO

## Slide 18: Practice on Case
FLIP-FLOP
Ada 5 buah Lampu Indikator
Dikontrol menggunakan 2 Push button (Start-Stop)
Ketika ditekan Start maka Lampu akan hidup dari nomer 1-5 secara berurutan dengan delay 2 detik
Setelah sampai di Lampu 5 maka akan reset, dan dimulai dari Lampu pertama
Dan saat ditekan Stop maka semua Lampu akan berhenti

## Slide 19: Practice on Case
FLIP-FLOP
Ada 5 buah Lampu Indikator
Dikontrol menggunakan 2 Push button (Start-Stop)
Ketika ditekan Start maka Lampu akan hidup dari nomer 1-5 secara berurutan dengan delay 2 detik
Setelah sampai di Lampu 5 maka akan reset, dan dimulai dari Lampu pertama
Dan saat ditekan Stop maka semua Lampu akan berhenti

## Slide 20: Practice on Case
Soal 1
Buatlah sistem menggunakan PLC-HMI-MC
Desain HMI sesuai instruksi berikut :
1.Push Button Start, berfungsi untuk tombol start sistem
2.Push Button Stop, berfungsi untuk tombol stop sistem
3.Emergency Switch, berfungsi untuk stop sistem sewaktu-waktu
4.Indikator Stop, berfungsi untuk indikator sistem stop
5.Indikator Run, berfungsi untuk indikator sistem running
6.Alarm Indicator, berfungsi untuk indukator alarm
Lakukan pemrograman PLC sesuai cara kerja berikut ini :
-Tekan Push Button Start, Motor berputar Kanan, Indicator kanan On
-Tekan Push Button Stop, Motor berhenti berputar, Indicator Off dan sistem dalam keadaan stop
-Tekan Emergency Switch, Motor berhenti berputar sewaktu-waktu dan Alarm Indicator blinking
-Release Emergency Switch, Alarm Indicator Off dan sistem akan bekerja Normal
-Indikator Run menyala saat sistem berjalan
-Indikator Stop menyala pada saat sistem belum running

## Slide 21: Thank you
PT. BERKAT SOLUSINDO​
wecon.ina@gmail.com
Jl. Inpres 18 No.01 RT02/08, Larangan Sel.
Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154
Wecon Tech
Wecon Manual
V-Net App
@wecon_indonesia
Wecon Ina
@weconindonesia_official
Wecon Indonesia